Техническое задание

на поставку фундаментных элементов опор ВЛ-220 кВ для нужд МЭС Востока.

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

| № | Наименование Заказчика | Наименование объекта, диспетчерское наименование | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | Технические требования к поставляемой продукции | Срок поставки | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Архара – Облучье» | Ж/б фундамент под анкерно-угловую опору Ф6-У | шт | 4 | Фундаменты выполнить по типовому проекту 1623тм-т.5. Для изготовления сборных железобетонных элементов фундаментов предусмотреть бетон марки не ниже W6 по водонепроницаемости и не ниже F200 по морозостойкости. Марка бетона по прочности на сжатие В30. | 10.11.14 | 676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Лесная, 2 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Архара – Облучье» | Ж/б фундамент под промежуточную опору Ф5-2 | шт | 8 | Фундаменты выполнить по типовому проекту 3.407-115. Для изготовления сборных железобетонных элементов фундаментов предусмотреть бетон марки не ниже W6 по водонепроницаемости и не ниже F200 по морозостойкости. Марка бетона по прочности на сжатие В30. | 10.11.14 | 676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Лесная, 2 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Архара – Облучье» | Ж/б ригель для ж/б фундамента Р1-А | шт | 12 | Ж/б ригели выполнить по типовому проекту 3.407-115. Для изготовления сборных железобетонных элементов фундаментов предусмотреть бетон марки не ниже W6 по водонепроницаемости и не ниже F200 по морозостойкости. Марка бетона по прочности на сжатие В30. | 10.11.14 | 676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Лесная, 2 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Архара – Облучье» | Деталь крепления ж/б ригеля Д-12 | шт | 24 | Детали крепления ж/б ригеля выполнить по типовому проекту 3.407-115, оцинковать горячим способом в соответствии с ОСТ 34-29-566-82, толщина слоя цинка должна быть не менее 42 мкм. | 10.11.14 | 676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Лесная, 2 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Архара – Облучье» | Деталь крепления ж/б ригеля Д-13 | шт | 12 | Детали крепления ж/б ригеля выполнить по типовому проекту 3.407-115, оцинковать горячим способом в соответствии с ОСТ 34-29-566-82, толщина слоя цинка должна быть не менее 42 мкм. | 10.11.14 | 676720, Россия, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Лесная, 2 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Ключевая – Сиваки», ВЛ-220 кВ «Светлая – Ключевая» | Ж/б фундамент под анкерно-угловую опору Ф5-А (с наголовником Д-8) | шт | 16 | Фундаменты выполнить по типовому проекту 3.407-115. Для изготовления сборных железобетонных элементов фундаментов предусмотреть бетон марки не ниже W6 по водонепроницаемости и не ниже F200 по морозостойкости. Марка бетона по прочности на сжатие В30. Стальные конструкции изготовить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012, ТУ 5264-001-00108393-2010. Для защиты от коррозии наголовники подвергнуть горячему цинкованию толщиной не менее 80 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами марки АЛПОЛ, толщиной 40 мкм. | 10.11.14 | 676160, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 62 |
|  | МЭС Востока | ВЛ-220 кВ «Ключевая – Сиваки», ВЛ-220 кВ «Светлая – Ключевая» | Балка Б3-А в комплекте с анкерными болтами Д-8-1 | шт шт | 8 64 | Балки и анкерные болты выполнить по типовому проекту 3.407-115. Для защиты от коррозии балки подвергнуть горячему цинкованию толщиной не менее 80 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами марки АЛПОЛ, толщиной 40 мкм. Анкерные болты оцинковать горячим способом в соответствии с ОСТ 34-29-566-82, толщина слоя цинка должна быть не менее 42 мкм. | 10.11.14 | 676160, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 62 |

- Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ),

техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и

подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

- Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

- Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Дополнительные условия:

- Наименование и адрес грузополучателя: Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Восточная СПБ, 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная,3

- Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).