ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно- проводниковой продукции  для выполнения СМР на объекте  «Реконструкция ПС330 Кропоткин» замена воздушных выключателей на элегазовые 330 кВа

- Перечень и объемы комплектующих изделий:

| № п/п | Наименование материала | Марка | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | ВВГнг(А)-0.66 5х25 ГОСТ 53769-2010 | км | 1,661 |
| 2 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | ВВГнг(А)-0.66 5х2,5 ГОСТ 53769-2010 | км | 0,138 |
| 3 | Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 ТУ 16.К71-310-2001 | км | 0,58 |
| 4 | Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | км | 1,16 |
| 5 | Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | км | 0,093 |
| 6 | Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | км | 0,106 |
| 7 | Провод одножильный с медной жилой из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки | ПуВ 1х1,5 ТУ 16-705.501-2001 | км | 0,15 |

2.Требования по качеству поставляемой продукции:

Поставляемая Продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации. Подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными изготовителями. Поставляемая продукция должна быть аттестована ОАО «ФСК ЕЭС» и допущена к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»

3.  Требования к участникам открытого запроса предложений:

В конкурсе могут участвовать только заводы изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий. Наличие положительного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".

4. Затраты по доставке продукции:

Силами и средствами поставщика по предварительному согласованию с грузополучателем по адресу: Краснодарский край, г.Кропоткин, промзона, ул.Сетевая 1.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до склада грузополучателя и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

5. Наименование и адрес грузополучателя:

Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПБ, 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 3-й Эшелон

6. Сок исполнения поставки: октябрь 2013 года.