Техническое задание

на оказание транспортных услуг  по перевозке автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА для нужд филиала

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»  Южная СПБ.

1.Общие требования

  - Разработать и согласовать с Заказчиком  техническую документацию на перевозку автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА  ( вес в транспортном положении около 130,0 т, габариты :Д*В*Ш*= 6,8*4,3*2,7 м).

  - Произвести перевозку автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА из Краснодарского края, Темрюкского района, станицы Вышестеблеевской ПС 220кВ  Вышестеблеевская до площадки ПС 500кВ Тамань, Краснодарского края, Темрюкского района, 4 км западнее н.п. Белый.

2.Требования к месту выполнения работ

2.1.Краснодарский край, Темрюкский район, станица Вышестеблеевская ПС 220кВ  Вышестеблеевская ( пункт погрузки)

2.2.Краснодарский край, Темрюкский район, 4 км западнее н.п. Белый. ПС 500кВ Тамань ( пункт выгрузки)

3.Требования к срокам оказания услуг.

3.1.До 15 октября 2015 года с возможностью пролонгации договора.

4.Требования к видам и объемам оказываемых услуг.

4.1.Произвести обследование трассы перевозки автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА.

4.2.Разработать проектно сметную, техническую документацию ( мероприятия по подготовке трассы, а так же технологическую карту, методы погрузки и крепления автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА и календарный график перевозки и такелажа автотрансформатора) и предоставить Заказчику на утверждение.

4.3.Произвести перевозку автотрансформатора 230/10,5-10,5 кВ мощностью 63 МВА.

4.4.Произвести крепление автотрансформатора согласно утвержденной            документации, а также обеспечить:

- загрузку автотрансформатора и комплектующих на трейлер;

- перевозку по согласованному маршруту;

- выгрузку автотрансформатора и комплектующих с трейлера

- разрешением на перевозку тяжелых и крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования;

- уплаты пошлины за нанесение ущерба дорожному покрытию при перевозке тяжеловесных грузов;

- организацию сопровождения специальным транспортом;

- укреплением подъездных сооружений встречающихся по маршруту;

-демонтаж/монтаж частичных надземных сооружений (рекламные баннеры; кабели интернет ресурсов; телефонии и т.п.) находящихся по маршруту не соответствующих ГОСТам.

5.Требования к организационно – техническим аспектам и автотранспорту.

5.1.Работы должны выполняться обученным персоналом, имеющим опыт выполнения данного вида работ и соответствующие лицензии если они предусмотрены законодательством.

5.2.Работы выполняются в соответствии с разработанной технической документацией, которую разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.

5.3. Автотранспорт должен находиться в собственности Исполнителя  оказывающего транспортные услуги, быть зарегистрирован в органах ГИБДД или Ростехнадзора и застрахован полисом обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

6.Стоимость и условия оплаты.

6.1. Стоимость оказания транспортных услуг формируется согласно рыночным ценам на момент заключения Договора на оказание транспортных услуг. В стоимость должны быть включены затраты :

- перевозку автотрансформатора и комплектующих указанному маршруту;

- погрузку, выгрузку автотрансформатора и комплектующих

- получения разрешения на перевозку тяжелых и крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования и иных необходимых разрешений;

- уплата пошлин за нанесение ущерба дорожному покрытию при перевозке тяжеловесных грузов и иных пошлин;

- организацию сопровождения специальным транспортом;

- укрепление подъездных сооружений встречающихся по маршруту;

- демонтаж/монтаж частичных надземных сооружений (рекламные баннеры; кабели интернет ресурсов; телефонии и т.п.) находящихся по маршруту не соответствующих ГОСТам.

- страхование перевозимого груза.

6.2.	Услуги Исполнителя оплачиваются согласно заключаемого договора: в течение 60 дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приемки  оказанных услуг на основании выставленных Исполнителем счетов

7.Особые условия.

7.1.Разработанная техническая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещена.

7.2.Победитель конкурса самостоятельно получает все необходимые пропуска, согласования и заключения.